会见探访录音存储系统

（万谷WG-HJ系列）

User V1.0

2013-03

为了您能充分发挥本机性能及稳定使用，恳请您在使用之前仔细阅读《使用手册》，并请小心收藏，以备日后查询，如果您有任何疑问，请向万谷客户服务部或代理商咨询。

使

用

说

明

书

江西万谷科技有限公司

注意事项：

1.安装场所

远离高温的热源和环境，避免阳光直接照射。

为确保本机的正常散热，应避开通风不良的场所。

为了防止电击和失火，请勿将本机放置于易燃、易爆的场所。

小心轻放本机避免强烈碰撞、振动等，避免安装在会剧烈震动的场所。

避免在过冷、过热的场所间相互搬动本机，以免机器内部产生结露，影响机器的使用寿命。

2.避免电击和失火

切记勿用湿手触摸电源开关和本机。

勿将液体溅落在本机上，以免造成机器内部短路或失火。

勿将其它设备直接放置于本机上部。

安装过程中进行接线或改线时，都应将电源断开，预防触电。

重要提示：

为了避免损坏，请勿自行拆开机壳，必须返回我司检修或经我司许可下委托有资格专业维修人员在指定的维修单位进行维修。

清洁装置时，请勿使用强力清洗剂，当有灰尘时用干布擦试装置。

不得在电源电压过高和过低的场合下使用本机。

务请通读本使用说明书，以便您掌握如何正确使用本机，当您读本说明书后，请把它妥善保存好，以备日后参考。如有需要维修，请与我们取得联系商议返修事宜或在当地与经本公司授权的维修站联系。

环境保护：

本机符合国家电磁辐射标准，对人体无电磁辐射伤害。

申明：

产品的发行和销售由原始购买者在许可协议条款下使用。

未经允许，任何单位和个人不得将该产品全部或部分复制、再生或翻译成其它机器可读形式的电子媒介。本产品由江西万谷科技有限公司设计独有，受国家相关法律保护。

本手册若有任何修改恕不另行通知，请及时登入我司网站进行更新。

因软件版本升级而造成的与本手册不符，以软件为准。

请勿拆卸本产品的前盖或后盖，以免发生意外和人为损坏。并保护好保修封条以获得产品的保修，需要维护时请联系万谷客户服务部或经销商。

会见探访录音存储系统使用说明书

万谷WG-HJ系列

会见中心，是监狱、看守所等监所的一张名片，由于其环境嘈杂、流动性大等因素，加上家属和在押人员的焦虑心情，首要要求会见探访系统具备清晰的通话音质，稳定持续的可使用性能，方便简洁的操作管理！

万谷科技监所探访会见系统是改变传统家属探访会见系统通话音质差、分机损坏维护不便、录音需要配置电脑和专用录音卡投入大并且操作难等问题下另辟新“机”，它可以集会见对讲、监听控制、录音存储于一体，并采用普通电话机或耳机式分机实现探访对讲的系统。是专门针对监狱、看守所等劳教场所的会见工作流程及安防标准设计的专业性产品。系统围绕原有市场通用会见对讲产品的“声音小、杂音，监听不便，主机各按键易出故障，分机损坏更换不便，录音要采用专用电脑配置录音卡操作复杂、费用投入高等问题”进行研究，凭借本公司10余年参与各级监所项目实施的经验和监管人员日常使用的困惑，重点解决了通话效果、操作简单性、投入小、维护方便的问题。

一、系统特点

- 考虑到使用和维护方便，直接采用普通电话机接入系统进行对讲；

- 会见位分机可直接由普通话机取代，大大减少了系统运营和维护成本；

- 无须配置录音卡、录音管理软件、存储电脑等，采用数字嵌入式技术，直接由会见主机实现本地录音、存储（分标准版和存储版，可随意选择。）；

- 通过网络上任意一台电脑随时远程查询、远程实时监听，录音回放清晰，内置500GB存储容量，录音存放时间长（存储版机型）；

- 不用再配置其它设备，通过主机可直接实现监听和切断/恢复分机通话功能；

- 主机监听分机不需要其它专用设备，选择任意一路分机即可用耳麦监听和插话，若需要中断/恢复会见，一键操作即可；

- 主机可以灵活设置会见时间，会见位可选LED会见时钟显示终端，便于掌握会见时间；

- 分机考虑到使用过程受潮、破损等更换不方便原因，系统颠覆性地可采用市面上通用的电话机替代使用，方便延续性使用，保证你的投入不受影响；

- 头戴式分机也可实现耳机式对讲（选配），时尚方便、人性化，避免长时间手握话筒的疲劳及吵杂环境对耳朵听力的影响；

- 主机可外接话筒和音箱实现监听和插话，或使用耳戴式耳麦实现监听和插话，如需要对所有分机同步实时监听，采购时提出，我们将端口引出便于实现。

- 每路会见家属位可配置2至3部电话分机，可供多位家属同时对讲，人性化解决会见难的问题；

- 布线简单，每路会见位各布一根二芯线不分极性接入主机，会见位分机与分机之间通过跳线并接即可使用。

二、技术参数： 
会见管理主机
    工作电压：AC220V 
    最大工作电流：500mA  
    存储容量：500GB（带存储模块内置）
    通讯端口：RJ45（带存储模块功能）
    主机尺寸：275x204x63.6mm(LxWxH)
会见分机
    工作电压：DC5-12V
    最大工作电流：25mA
    分机尺寸：232x70x68mm(LxWxH) 
    每条线通讯距离：80m(0.2mm2)，200m(0.5mm2)，300m(0.75mm2)，400m(1.0mm2)。

三、系统结构及布线示意图（不同机型外观及配置略有不同）

1、会见管理主机的硬件组成（见右图）
1、LED会见时间显示
2、音量滑钮

3、插话按钮
4、会见时间设置按钮（时）

5、会见时间设置按钮（分）
6、开始/中断会见按钮

7、分机切断/恢复指示灯

8、分机切断/恢复按钮
9、分机监听指示灯

10、分机监听按钮
11、分机接线端子

2、会见录音存储模块的硬件组成（见右图）

可选配置模块！

1、电源插口
2、RJ45网络接口
3、录音输入数据线端口

4、电源指示灯

3、布线示意图：

四、安装使用说明：

1、布线： 
本设备布线采用分线制，如图示从会见管理主机各布一根2芯(或4芯)线至每个会见位分机处，会见管理主机端按标识说明把2芯线插入接线端子并用螺丝刀拧紧(不分极性)，会见分机端用标配的连接线把2部（多部）分机接上。把会见主机和录音存储模块的20/40针数据线按说明标识各自插入数据线卡座即可。
2、通电
会见管理主机：将所有连线安装完毕检查无误后，把会见主机的电源插座接通，LED时间显示器显示30分钟，表示会见主机工作正常；
录音存储模块：把录音存储模块标配的电源适配器接好并接通电源插座，电源指示灯亮并发出“嘀”一声自检30秒后进入工作状态，表示电源、CPU工作正常。
3.设置分机的会见通话时长： 
出厂会见通话时长设置为30分钟(可根据客户的需要随意调整会见时长，最高为99分钟)，若想重新设置会见通话时长，可按主机LED显示下方的“时间设置” 按键来调整“时”、“分”显示时间，设置好后按“开始”按键（指示灯亮红灯）开始会见计时。（注：一次设置后若无更改则每次使用不用重新设置）
4.会见对讲： 
首先主机通电后须确认“切断/恢复”按键（红色按键）是否按下去，按LED显示屏下方的“开始”键开始会见，此时任何一路分机摘机“切断/恢复”按键（红色按键）指示灯亮红灯，会见双方可正常通话对讲。
5.监听分机对讲：
管理主机现场监听分机：每路分机摘机后会见管理主机的“切断/恢复”（红色按键）对应指示灯（红灯）亮，若要监听某路分机的讲话内容时，可按下主机上该路分机“监听”（灰白色按键）按键，该分机监听指示灯亮（绿灯），此时插上耳麦即可监听该路分机间的通话内容，而分机处没有任何察觉，可用音量滑钮来调节监听声音的大小。
远程网络监听分机：不用安装任何软件，通过内部局域网络可在任意一台电脑上输入主机IP地址（192.168.1.168），以授权身份进入后选择对应分机即可远程监听，具体操作详见存储型会见系统软件使用操作说明。
6.主机插话功能：
在会见过程中主机若想对任意一路分机插话，选择某路分机按下该“监听”（灰白色按键，绿灯指示）按键，再按下主机“插话”按键（绿灯指示亮），通过耳麦直接说话即可，若要结束插话，再按下“插话”及该路“监听”按键（使其弹起）即可。
7.主机切断/恢复分机的通话：
如要切断某路分机的通话或中断某路分机通讯，按下该路“切断/恢复”按键（使按键弹起），使该路指示灯灭，则表示该路的通话或线路已经被切断，如要恢复该路通讯，再按一下（按键按下去）即可。如同时要切断/恢复多路，重复操作即可。
8.录音存储功能：
本系统配备了录音存储模块的才具有此功能，万谷会见录音存储一体化系统通过选配录音存储模块，实现会见录音自动存储，网络查询、下载等功能。注：在会见使用时须开启录音存储模块电源，指示灯亮后听到几声“嘀、嘀、嘀…”叫自检30秒后自动进入录音存储状态，不用再作其它任何操作设置。其它操作详见软件使用说明附件。

五、常见故障及处理方法

1、会见分机无声音：首先检查会见录音监听主机是否按了会见“开始”键，主机是否切断了该路端口通讯，再检查下线路两端是否脱落，若分机通话仍听不到声音，可拿其中一部分机摘机后吹一下话筒拾音头部位，听筒喇叭是否可以听到声音，若没有声音，则极有可能是分机损坏，不过不要担心，江西万谷科技有限公司生产提供的会见系统系列产品，在会见分机出现故障的情况下，可随便找一部普通电话机替换，同样可以实现双向会见对讲。分机出现故障可能因环境回潮、使用不当损坏等造成。 
2、会见过程有杂音或电流声：如果有细微的杂音或电流声，有可能是通话时用手握住了话筒和座机的连接线；测试过程如果分机和主机离得很近（比如放在一起）有时也会因咪头和喇叭之间的干扰造成，测试时把分机适当拉开几米远就行；如果有较大的杂音或电流声，首先判断下是只有这一对出现这种现象还是普遍出现的现象，如果是这一对有这种现象，检查下该路两端（主机和分机接线端）线路是否松动或线缆芯线有碰触，如果普遍有这种现象，检查下主机接线柱是否脱落松动，以及主机旁边是否存在电子产品在播放音源，也可以用一部办公电话机替换比较是否分机损坏。 
3、会见对话声音小：会见位分机在通话状态下音质宏亮、清晰，如果出现声音变小现象，可能是主机对该路处于监听插话状态造成，或者插话键没取消。 
六、售后服务

本公司所有产品自售出之日起一年内可以免费保修（不含人为损坏）；免费提供各种技术支持和安装指导、终身维护。公司亦可根据客户的不同要求设计、改装特殊型产品，并提供相应的技术支持。

如果您需要提供有关帮助。敬请及时与我们联系，我们的承诺是认真有效的，请留下您的信息，我们将直接为您解决问题。

1．产品在正常保修期内，凡属正常使用情况下由于本身质量问题引起的硬件故障，万谷公司承诺一年免费保，终身维护。
2．保修期内以下情况将实施有偿维修服务，并收取适当维修费： 
a. 用户因未按说明书要求正确接入电源、或因电网电压不稳而未采取任何稳压措施而导致产品故障甚至烧坏。
b. 因自然灾害和其他不可抗因素而导致的意外故障、损坏。 
c. 演示操作时未注意保护器材外观以至外观损伤，划痕明显、污渍无法清除可能导致本公司蒙受损失的等等情况。
d. 产品标签被毁或日期被涂改的。
e. 未经本公司允许而对产品进行拆卸、修理改装而造成的故障、损伤。
f. 其它非产品本身质量问题造成的故障、损伤（含寄回时包装不善及运输损坏）。
3．过保修期产品维修规定： 
万谷提供的产品过保修期后，主要器件并无损坏，仍有维修价值的，我公司可以提供有偿维修，我们将收取更换零件的成本费。
4、其它注意事项：
a、保修期内，因产品本身质量问题，运费双方各承担一半。运输方式需经协商。
b、保修期内，非因产品本身质量问题，及保修期外的维修，双向运费均由客户支付。运输方式需经协商。
c、为减少不必要浪费，一般故障请先咨询我公司技术支持人员确认。
d、在收到我公司发出货物后，在随货所附的《出库单、签收单》上签字确认回传给我公司，在签收货物二天内无任何意见反馈的，视同全收。
5、技术支持：
a、销售电话总机：0791-86861567、86861867（传真808）。
b、售后服务电话：0791-83851015、八小时之外热线： 13007229101。
c、投诉电话： 0791-83850530、18942210707。
d、网络在线支持：QQ： 18942210707、305045932。305045932@qq.com

江西万谷科技有限公司
                                                江西.南昌市红谷滩国际金融中心B座八层